PROYECTO DE ORDEN ICT, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO …..

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta Orden tiene por objeto:

1. Aprobar el contenido y la estructura del Proyecto Técnico necesario para la ejecución de las infraestructuras incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, aprobado por el Real Decreto………………….

2. Establecer determinados modelos de Acta de Replanteo, de certificaciones de fin de obra y de protocolos de pruebas para distintos tipos de instalaciones, como comprobantes de su correcta ejecución y los casos en que se deben emplear.

3. Establecer el formato y contenido del Manual de usuario de la instalación ejecutada.

Artículo 2. Proyecto Técnico.

1. Con objeto de garantizar que las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en el Reglamento aprobado por el Real Decreto…………….., aquéllas deberán contar con el correspondiente Proyecto Técnico firmado por un Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación que, en todo caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.

En el Proyecto Técnico, visado por el Colegio profesional correspondiente, se describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, mencionando las normas que cumplen. El Proyecto Técnico deberá tener la estructura y contenidos que se determinan en el Anexo I a esta Orden, debiendo incluir, en cualquier caso, referencias concretas al cumplimiento de la legalidad vigente en las siguientes materias:

a) Normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución del Proyecto Técnico.

b) Seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y especificaciones técnicas que, con carácter obligatorio, deben cumplir los equipos e instalaciones que conformen las infraestructuras objeto del Proyecto Técnico.

c) Normas de seguridad que deben cumplir el resto de materiales que vayan a ser utilizados en la instalación.

d) En el caso de edificios o conjuntos de edificaciones en los que existan infraestructuras individuales en los que esté prevista su sustitución por una infraestructura común, precauciones a tomar durante la ejecución del Proyecto Técnico para asegurar a quienes tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva infraestructura o la adaptación de la existente, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

e) Precauciones a tomar en la instalación para garantizar el secreto de las comunicaciones en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones.

El Proyecto Técnico deberá incluir de manera pormenorizada, la utilización que se hace de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones, describiendo dichos elementos, su uso y determinando las servidumbres impuestas a los mismos.

Asimismo, el Proyecto Técnico incluirá los cálculos necesarios para la correcta recepción, adaptación y distribución de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta las diferentes tomas de usuario, aun cuando no se ejecute inicialmente la instalación de los equipos de captación y adaptación. Esta circunstancia deberá ser resaltada en el Proyecto Técnico.

2. La propiedad o su representante presentará telemáticamente, a través del formulario habilitado a tal efecto en la Oficina virtual de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, un ejemplar visado del Proyecto Técnico, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda, con objeto de que se pueda inspeccionar la instalación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.

En los casos en que las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, dentro de su programa de comprobación e inspección, detectaran incumplimientos en la realización del Proyecto Técnico podrán devolverlos telemáticamente para que se subsanen las anomalías detectadas, todo ello sin perjuicio del resto de las acciones que se inicien en materia de infracciones y sanciones.

3. Un segundo ejemplar visado del Proyecto, servirá para ser presentado por la propiedad en el Ayuntamiento correspondiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto_Ley 1/1998, de 27 de febrero, no se concederá autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los contemplados en el ámbito de aplicación de la  presente Orden, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se une el que prevea la instalación de una ICT.

4. Otro ejemplar visado de dicho Proyecto Técnico deberá obrar en poder del titular de la propiedad, o su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones, a cualquier efecto que proceda. Es obligación del titular de la propiedad, o su representación legal, recibir, conservar y transmitir el Proyecto Técnico de la instalación efectuada que, en cualquier caso formará parte del Libro de la Edificación.

Artículo 3. Ejecución del Proyecto Técnico.

1. En el momento del inicio de las obras, el promotor encargará al Director de Obra de la ICT, si existe, o en caso contrario a un Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación, la redacción de un acta de replanteo del proyecto técnico de ICT, que será firmada entre aquél y el titular de la propiedad o su representación legal, donde figure una declaración expresa de validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuere necesario la actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del proyecto, si se trata de un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2 del presente artículo, o bien como Anexo al proyecto original si los cambios fueren de menor entidad. Asimismo, el Acta de Replanteo deberá reflejar de forma explicita los resultados derivados de la aplicación del mecanismo de consulta contemplado en el artículo 8 del Reglamento aprobado por el Real Decreto…..Dicho acta de replanteo deberá ajustarse al modelo incluido como Anexo II a la presente Orden.

Una copia del acta de replanteo, visada por el colegio profesional correspondiente, deberá ser presentada por la propiedad o por su representante de forma telemática siguiendo los procedimientos establecidos, a través de la oficina virtual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el promotor ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, en un plazo no superior a 30 días naturales a partir de la fecha de su firma.

2. Cuando una edificación en construcción experimente cambios que requieran un Proyecto Arquitectónico de Ejecución Modificado/Reformado, el Promotor deberá solicitar del Director de Obra o del Proyectista de la ICT la modificación correspondiente del Proyecto Técnico de la ICT. Este Proyecto Técnico Modificado de la ICT se deberá presentar por la propiedad telemáticamente, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, a través del formulario habilitado a tal efecto en la Oficina virtual de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así como y en el Ayuntamiento correspondientes, debiendo estar firmado por un Ingeniero de Telecomunicación, o por un Ingeniero Técnico de Telecomunicación y visado por el Colegio Profesional adecuado, y será el que se utilice como referencia durante la ejecución de la obra.

Igualmente será necesario realizar un Proyecto Técnico Modificado de la ICT cuando, sin que se haya variado el Proyecto de Ejecución Arquitectónico de la edificación, se produzca alguno de los siguientes cambios:

a) Se introduzcan nuevos servicios de telecomunicación, no contemplados en el Proyecto Técnico, en la ICT proyectada.

b) El aumento o la disminución en más del 12 por 100 en el número de puntos de acceso a usuarios.

c) En el caso de las infraestructuras destinadas a soportar los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones tanto terrenales como de satélite, cuando la incorporación de nuevos canales de televisión a la infraestructura suponga una ocupación superior al 3 por 100 del ancho de banda de cualquiera de los cables de la red de distribución.

d) Cuando se modifique el número de recintos de instalaciones de telecomunicación en la ICT proyectada.

Cuando los cambios en el Proyecto Modificado de Ejecución arquitectónica se refieran solo a la distribución interior de las viviendas o locales de la edificación, sin que varíe el número de los mismos, o cuando se introduzcan cambios de orden técnico diferentes de los contemplados en los párrafos anteriores de este punto, los cambios en el Proyecto Técnico de ICT se incorporarán como Anexos al mismo.

3. Por último, el titular de la propiedad, o su representación legal, hará entrega de una copia del Proyecto Técnico y del Acta de Replanteo, con las actualizaciones que se hubieran determinado, en su caso, en la misma, a la empresa instaladora de telecomunicaciones seleccionada, que ejecutará la infraestructura común de telecomunicación proyectada con sujeción a las especificaciones recibidas.

4. Finalizados los trabajos de ejecución del Proyecto Técnico mencionado, la empresa instaladora de telecomunicaciones que ha ejecutado la ICT hará entrega al titular de la propiedad, o su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones, de un Boletín de Instalación, como garantía de que ésta se ajusta al Proyecto Técnico.

Será asimismo, responsabilidad de la empresa instaladora, excepto en los casos en los que exista Director de Obra, acompañar dicho boletín, del Protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, que se ajustará al modelo normalizado incluido como Anexo IV de esta Orden.

A su vez, cuando exista Director de Obra, el Ingeniero o Ingeniero Técnico de Telecomunicación que haya actuado como tal, expedirá y hará entrega al titular de la propiedad de un Certificado de Fin de Obra, que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo III, y de un protocolo de pruebas realizado para comprobar la correcta ejecución de la instalación, visados ambos por el Colegio Profesional correspondiente como garantías de que la instalación se ajusta al Proyecto Técnico.

La dirección de obra será obligatoria, al menos, en los siguientes casos:

a) Cuando el Proyecto Técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas.

b) Que en las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificaciones de uso residencial se incluyan elementos activos en la red de distribución.

c) Cuando el Proyecto Técnico de ICT incluya, o se incluya al mismo, un proyecto de Hogar Digital que cumpla las recomendaciones contenidas en el Anexo V del Reglamento aprobado mediante el Real Decreto…..

d) Cuando el Proyecto Técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de uso no residencial.

5. En los casos en que se haya contemplado la necesidad de introducir cambios no sustanciales durante el replanteo de la instalación o hayan sobrevenido durante la ejecución de la misma y, en consecuencia, haya sido necesario efectuar un Anexo al Proyecto Técnico original, este deberá adjuntarse al Boletín de Instalación, o Certificado de Fin de Obra, en su caso. Cuando exista Director de obra, será responsabilidad del mismo, la expedición y entrega del citado Anexo al titular de la propiedad.

6. La propiedad, o su representante, presentará de forma telemática siguiendo los procedimientos establecidos, a través de la oficina virtual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones que corresponda las copias del Boletín de Instalación y, en su caso, del Certificado de Fin de Obra y Anexos al Proyecto Técnico, acompañadas del protocolo de pruebas antes citado. De forma telemática, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones devolverá sellada una copia de la documentación presentada. Será obligación de la propiedad, recibir, conservar y transmitir dichos documentos.

En los casos en que las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, dentro de su programa de comprobación e inspección, detectaran incumplimientos en la realización de la infraestructura o en el contenido de los Certificados de Fin de Obra, Boletines de Instalaciones o protocolos de pruebas, podrán denegar el sellado de dichos documentos, todo ello sin perjuicio del resto de las acciones que se inicien en materia de infracciones y sanciones.

7. En los supuestos de edificios o conjunto de edificaciones de nueva construcción, será requisito imprescindible para la concesión de las licencias y permisos de primera ocupación la presentación ante la Administración competente, junto con el Certificado de Fin de Obra relativo a la edificación, del citado Boletín de Instalación de Telecomunicaciones y Protocolo de pruebas y, en su caso, del Certificado de Fin de Obra, así como del Anexo al Proyecto Técnico original cuando exista, sellados por la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente.

Asimismo, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones que, como consecuencia de su entrega en varias fases, sea necesaria la obtención de licencias parciales de primera ocupación, podrán presentarse boletines, protocolos y certificaciones parciales relativos a la parte de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones correspondiente a dichas fases. En estos casos se hará constar en los boletines, protocolos y certificaciones parciales, que la validez de estos está condicionada a la presentación del correspondiente Boletín de Instalación o certificación final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.

8. Cuando a solicitud de los constructores o promotores, para obtener la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, se solicite de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones la acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, dichas Jefaturas expedirán una certificación a los solos efectos de acreditar que por parte del promotor o constructor se ha presentado el correspondiente Proyecto Técnico que ampare la infraestructura, el Acta de Replanteo y el Boletín de Instalación, el protocolo de pruebas y, en su caso, el Certificado de Fin de Obra y Anexos que garanticen que la ejecución de la misma se ajusta al citado Proyecto Técnico.

9. En los casos de edificios o conjunto de edificaciones ya construidos, el titular de la propiedad, o su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones, la empresa instaladora y, en su caso, el Director de Obra durante la ejecución del Proyecto Técnico seguirán las precauciones a tomar indicadas en el mismo, para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la construcción de la nueva Infraestructura Común de Telecomunicaciones, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Igualmente, en el caso de urbanizaciones o conjuntos de edificaciones en que se haya efectuado la entrega parcial de las mismas, el promotor seguirá las precauciones a tomar indicadas en el Proyecto Técnico para asegurar la normal utilización de la parte de infraestructura común de telecomunicación entregada, durante la ejecución del resto de las fases.

Artículo 4. Manual de Usuario.

Una vez finalizada la ejecución de la ICT, el director de obra de la ICT si existe, o la empresa instaladora de telecomunicaciones encargada de su ejecución, hará entrega a la propiedad de una copia de un manual de usuario, ajustada al modelo incluido como Anexo V de la presente orden, que describirá de forma exhaustiva y didáctica las posibilidades y funcionalidades que ofrece la infraestructura a los usuarios finales, así como las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. El promotor de la edificación entregará, con la vivienda, a cada uno de los propietarios, un ejemplar del manual de usuario. Cada propietario tendrá la obligación de transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento de la propiedad.

Artículo 5. Modificación de infraestructuras comunes de telecomunicación existentes.

1. Cuando en una infraestructura común de telecomunicación existente que se desee modificar concurra alguna de las circunstancias indicadas en el apartado 2 del artículo 3 de esta Orden, o cuando se superen los límites fijados en dicho artículo por acumulación de dos o mas modificaciones no incluidas en dicho apartado, será necesaria la elaboración de un Proyecto Técnico firmado por un Ingeniero de Telecomunicación, o por un Ingeniero Técnico de Telecomunicación, con el contenido y estructura señalados en el artículo 2. El Proyecto Técnico incluirá, además, un informe sobre la Infraestructura Común de Telecomunicaciones existente, proponiendo una solución que garantice la viabilidad del conjunto de la infraestructura, indicando las precauciones a tomar durante la ejecución del Proyecto Técnico, para garantizar la normal utilización de la infraestructura existente, en tanto la infraestructura resultante de la modificación no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

2. Finalizados los trabajos de ejecución del Proyecto Técnico mencionado en el apartado anterior, la empresa instaladora de telecomunicaciones que ha ejecutado la instalación hará entrega al titular de la propiedad, o a su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones de un Boletín de Instalación, con su correspondiente protocolo de pruebas, que se ajusten a los modelos normalizados incluidos como anexos IV y V a esta Orden, como garantía de que ésta se ajusta al Proyecto Técnico.

3. Cuando la modificación se realice en edificios o conjunto de edificaciones de más de 20 viviendas, o cuando la infraestructura incluya elementos activos en la red de distribución, o cuando el Proyecto Técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones de uso no residencial, el protocolo de pruebas irá acompañado de un Certificado de Fin de Obra de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones, que se ajuste al modelo normalizado incluido como anexo III a esta Orden, expedidos ambos y entregados a la propiedad por el Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación que haya actuado como director de obra y visados por el Colegio profesional correspondiente, como garantía de que la instalación se ajusta al Proyecto Técnico.

4. El titular de la propiedad, o su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones deberán presentar ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, de forma telemática siguiendo el procedimiento establecido en la oficina virtual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tanto un ejemplar visado del Proyecto Técnico, como copias del Boletín de Instalación y, en su caso, el Certificado de Fin de Obra de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones, acompañados del correspondiente protocolo de pruebas. Asimismo, conservará una copia de dichos documentos.

5. En cualquier caso, el titular de la propiedad, o su representación legal, del edificio o conjunto de edificaciones, la empresa instaladora y, en su caso, el Director de Obra tomarán las medidas necesarias para asegurar a aquellos que tengan instalaciones individuales, la normal utilización de las mismas durante la modificación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones, en tanto ésta no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

Artículo 6. Requisitos y obligaciones a cumplir por el Director de Obra en una Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

1. El Director de Obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones en los aspectos técnicos, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

2. El Director de Obra ha de reunir los requisitos de estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, se designará a un técnico Director de Obra que tenga la titulación profesional indicada anteriormente.

3. Son obligaciones del Director de Obra:

a) Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias de la Edificación, en Libro de Órdenes y Asistencias de la ICT, cuando exista, y comunicar fehacientemente al Director de Obra de la Edificación y a la empresa instaladora de telecomunicación responsable de la ejecución del proyecto, las instrucciones precisas para la correcta interpretación del mismo.

b) Elaborar y suscribir, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra o por otras razones, bien como Proyecto Técnico Modificado o como Anexos, para entregarlas al promotor, con los visados que sean preceptivos, siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

c) Suscribir el Certificado de Fin de Obra, y los protocolos de pruebas que sean de aplicación, con los visados que sean preceptivos.

d) Elaborar y entregar a la propiedad el Manual de Usuario de la Instalación.

e) Realizar las visitas necesarias a la obra, dejando constancia de ellas en el Libro de Órdenes y Asistencias de la ICT, cuando exista o, en su defecto, en el Libro de Órdenes y Asistencias de la Edificación.

Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, a cada licencia de obras de edificación le corresponde un proyecto de edificación y un proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones. Con el fin de posibilitar la coordinación de actuaciones entre los autores de los Proyectos Técnicos Arquitectónico y de Infraestructura Común de Telecomunicaciones del edificio o conjunto de edificaciones, se podrá acompasar su elaboración y presentación de los mismos ante las autoridades competentes para la obtención de los correspondientes permisos y licencias para la realización de las obras. En consecuencia, será admisible que la presentación del Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones firmado por Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, pueda ser diferida hasta la presentación del Proyecto de Ejecución Arquitectónica de Obra al cual deberá acompañar. En ningún caso se podrán iniciar las obras en tanto en cuanto no se presente el correspondiente Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones del edificio o conjunto de edificaciones.

Disposición adicional segunda. Competencias de las Comunidades Autónomas

Las referencias efectuadas por el reglamento que se aprueba a las distintas unidades de la Secretaría de  Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se entenderán efectuadas a las correspondientes unidades de aquellas Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.

Disposición transitoria. Adecuación de los Proyectos Técnicos, Certificaciones de Fin de Obra y Boletines de Instalación.

Los Proyectos Técnicos, Actas de Replanteo, Certificaciones de Fin de Obra, Boletines de Instalación y Protocolos de Pruebas que se presenten a las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, podrán regirse por las disposiciones contempladas en la Orden CTE/1296/2003 de 14 de mayo, que desarrolla el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, o bien por las disposiciones de la presente Orden.

En el citado plazo, en el caso de que se haya optado por regirse por la normativa del año 2003, se quedará eximido de la obligación de expedir y entregar a la propiedad el manual de usuario de la instalación.

En cualquier caso, la presentación de cualquier documentación de las exigidas en esta Orden ante la administración de telecomunicaciones, será realizada de forma telemática siguiendo los procedimientos establecidos.

Disposición derogatoria única. Eficacia derogatoria.

Queda derogada la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.

Esta Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de telecomunicaciones.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

##### ANEXO I:

Contenido y estructura de los proyectos técnicos de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios.

PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIÓN

| Descripción | Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación para la edificación: |
| --- | --- |
|  | Nº plantas: | Nº viviendas: | Nº locales/oficinas: |
| Situación | Tipo vía: | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Coordenadas Geográficas (grados, minutos, segundos): | º N | º E / O |
| Promotor | Nombre o Razón Social: |
|  | NIF: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Población: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
| Autor del Proyecto Técnico | Apellidos y Nombre: , |
|  | Titulación (1): |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
|  | Nº. de Colegiado: | Correo electrónico: |
| Visado en | Colegio Oficial de (1): |
| Fecha de presentación | En , a |

(1) Se indicará Ingenieros de Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, según proceda.

- Memoria.

El objeto de la memoria es la descripción del edificio o conjunto de edificios para el que se redacta el Proyecto Técnico, descripción de los servicios que se incluyen en la ICT, así como las señales, entradas y demás datos de partida, cálculos o sus resultados, que determinen las características y cantidad de los materiales a emplear, ubicación en las diferentes redes y la forma y características de la instalación. Por tanto lo que sigue debe responder a estos condicionantes.

  - Datos generales

    - Datos del promotor.

    - Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc.

    - Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

    - Objeto del Proyecto Técnico.

  - Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación.

    - Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres.

Se incluirán aquí todas las informaciones, cálculos o sus resultados, acordes con las características técnicas de los materiales que intervienen en la instalación y situación de los mismos. Se complementará este apartado con un resumen general en el que se mostrarán las características, cantidades y tipos de materiales que son necesarios para la instalación.

      - Consideraciones sobre el diseño.

      - Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas.

      - Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras.

      - Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.

      - Plan de frecuencias.

      - Número de tomas.

      - Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

        - Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados.

        - Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 – 862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).

        - Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso).

        - Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida)

        - Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

        - Relación señal / ruido en la peor toma.

        - Productos de Intermodulación.

        - En el caso de utilización de amplificadores de red de  distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del Reglamento.

      - Descripción de los elementos componentes de la instalación.

        - Sistemas captadores.

        - Amplificadores.

        - Mezcladores.

        - Distribuidores, derivadores, PAUS

        - Cables

        - Materiales complementarios

    - Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

En este apartado, se establecerán las premisas sobre la elección del emplazamiento de las antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las características de las mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las parábolas y el cálculo de la estructura de soporte de las mismas. También se explicará en el mismo, las previsiones para incorporar las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite en función de la cabecera para la captación terrestre que se defina, así como la forma en que, en función de dicha cabecera, se pueda producir la mezcla de ambas señales para su posterior distribución. En todo caso, y al objeto de garantizar que la instalación es adecuada para la introducción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite, se establecerán los niveles de señal requeridos a la salida de la cabecera que deberán ser compatibles con los amplificadores disponibles en el mercado. Asimismo se determinarán los niveles de señal obtenidos en el mejor y peor caso.

      - Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite

      - Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite.

      - Previsión para incorporar las señales de satélite.

      - Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres.

      - Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

        - Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 – 2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).

        - Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 – 2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).

        - Amplificadores necesarios

        - Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

        - Relación señal / ruido en la peor toma.

        - Productos de Intermodulación.

      - Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda):

        - Sistemas captadores

        - Amplificadores

        - Materiales complementarios

    - Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

En este capítulo se procederá, acorde con la descripción del edificio realizado en el Apartado 1.1, en función del número de plantas, viviendas, locales comerciales y oficinas, a determinar las características de las redes de cables a instalar. También se realizará la asignación de pares, cables coaxiales y fibras ópticas a cada vivienda, como datos para que el instalador proceda a la confección de los paneles de conexión y regleteros correspondientes. Todo ello, se completará con un cuadro resumen en el que, de forma sucinta, se recojan los distintos tipos de cables y elementos de conexión para  cada tipo de medio portador a utilizar en la instalación en las redes de distribución y dispersión y en las redes interiores de usuario.

1.2.C.1)	Redes de Distribución y de Dispersión

      - Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados

        - Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.

        - Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.

        - Estructura de distribución y conexión.

        - Dimensionamiento de:

          - Punto de Interconexión.

          - Puntos de Distribución de cada planta.

        - Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.

          - Cables.

          - Regletas o Paneles del Punto de Interconexión.

          - Regletas de los Puntos de Distribución.

          - Conectores

          - Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

      - Redes de Cables Coaxiales

        - Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales.

        - Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables.

        - Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

          - Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

          - Otros cálculos.

        - Estructura de distribución y conexión.

        - Dimensionamiento de:

          - Punto de Interconexión.

          - Puntos de Distribución de cada planta.

        - Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

          - Cables.

          - Elementos pasivos.

          - Conectores.

          - Puntos de Acceso al usuario (PAU).

      - Redes de Cables de Fibra Óptica

        - Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica y tipos de cables.

        - Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

        - Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

          - Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica.

          - Otros cálculos

        - Estructura de distribución y conexión.

        - Dimensionamiento de:

          - Punto de Interconexión.

          - Puntos de Distribución de cada planta.

        - Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

          - Cables.

          - Panel de conectores de salida.

          - Cajas de segregación.

          - Conectores.

          - Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

1.2.C.2)	Redes Interiores de Usuario.

      - Red de Cables de Pares Trenzados

        - Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.

        - Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

          - Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.

          - Otros cálculos.

        - Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

        - Tipo de cables.

        - Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares trenzados

          - Cables

          - Conectores

          - BATs

      - Red de Cables Coaxiales

        - Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.

        - Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

          - Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.

          - Otros cálculos.

        - Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

        - Tipo de cables.

        - Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares trenzados:

          - Cables

          - Conectores

          - BATs

    - Canalización e infraestructura de distribución

En este apartado, se procederá al estudio general del edificio para determinar la ubicación de los diferentes elementos de la infraestructura. En el cálculo de las canalizaciones precisas, en función de las necesidades de la red, se incluirán, al menos, los resultados del mismo. Deberá existir una descripción sobre la realización de las diversas canalizaciones en función de las características estructurales del edificio, con indicación de la ubicación de los registros secundarios, de paso, de terminación de red y de toma, así como las soluciones constructivas que se deban adoptar en cada caso de acuerdo con las Normas de la Edificación que, en cada momento, resulten de aplicación. Se deberán señalar las características y dimensiones de las canalizaciones empleadas en cada caso, cuando exista grado de libertad para ello, así como las características básicas de la red de enlace. En lo referente a los recintos de instalaciones de telecomunicación (RIT), se deberán indicar las características de su equipamiento en función de lo especificado en la Norma de la Edificación. Se finalizará con un cuadro resumen de los materiales necesarios, sus características básicas y sus dimensiones.

      - Consideraciones sobre el esquema general del edificio.

      - Arqueta de Entrada y Canalización Externa.

      - Registros de Enlace inferior y superior.

      - Canalizaciones de enlace inferior y superior.

      - Recintos de Instalaciones de Telecomunicación:

        - Recinto Inferior.

        - Recinto Superior.

        - Recinto Único.

        - Equipamiento de los mismos.

      - Registros Principales

      - Canalización Principal y Registros Secundarios.

      - Canalización Secundaria y Registros de Paso.

      - Registros de Terminación de Red.

      - Canalización Interior de Usuario.

      - Registros de Toma.

      - Cuadro resumen de materiales necesarios:

        - Arquetas.

        - Tubos de diverso diámetro y canales.

        - Registros de los diversos tipos.

        - Material de equipamiento de los recintos.

    - Varios.

Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la ICT respecto a otras instalaciones previstas en el edificio o conjunto de edificaciones que puedan interferir o ser interferidas en su funcionamiento en/por la ICT (cuando sea necesario).

- PLANOS.

En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios para la instalación de la infraestructura objeto del Proyecto Técnico. Constituyen la herramienta para que el constructor pueda ubicar en los lugares adecuados los elementos requeridos en la memoria, de acuerdo con las características de los mismos incluidas en el Pliego de Condiciones. Deben ser, por tanto, claros y precisos. Delineados por medios electrónicos o manuales eliminando dudas en su interpretación. Los reflejados a continuación, considerados como mínimos, podrán ser complementados con otros planos que a juicio del proyectista sean necesarios en cada caso concreto. Es importante señalar que se deben incluir junto a los planos del edificio, que muestren la ubicación de los recintos, las canalizaciones, registros y bases de acceso terminal, los esquemas básicos de las infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión y de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. El esquema de la infraestructura tiene por objeto mostrar las canalizaciones, recintos, registros y bases de acceso terminal. El esquema de radiodifusión sonora y televisión tiene por objeto mostrar los elementos de esta infraestructura, desde los elementos de captación de las señales hasta las bases de acceso de los terminales. El esquema de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha tiene por objeto mostrar la distribución de los cables y demás elementos de la redes de telefonía disponible al público y de banda ancha del edificio o conjunto de edificaciones y su asignación a cada vivienda. Se incluirán, al menos, los siguientes planos:

  - Plano general de situación del edificio.

  - Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de telecomunicación que constituyen la ICT.

    - Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso).

    - Instalaciones de ICT en planta baja.

    - Instalaciones de ICT en planta tipo.

    - Instalaciones de ICT en plantas singulares.

    - Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda).

    - Instalaciones de ICT en planta cubierta o bajo cubierta.

    - Instalaciones de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita)

    - Instalaciones para servicios de Hogar Digital, y otros servicios. Cuando sea posible, estas instalaciones se podrán incluir en los planos de las instalaciones comunitarias de la ICT, siempre que queden debidamente diferenciadas. Si ello no fuera posible o adecuado, por su complejidad, se incluirán en planos separados. Las instalaciones en el interior de las viviendas o locales se mostrarán en planos separados.

  - Esquemas de principio.

    - Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT.

    - Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

    - Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

    - Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida en la ICT.

    - Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red.

- PLIEGO DE CONDICIONES.

El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se describan los materiales, de forma genérica o bien particularizada de productos de fabricantes concretos, si así lo requiriese el promotor, en el entendimiento que resultan de obligado cumplimiento las Normas anexas al Reglamento y sólo cuando los requerimientos utilizados por el proyectista en cuanto a características técnicas resulten más estrictos que las de dichas Normas, o en los casos no contemplados en las mismas, o cuando estas resulten de difícil cumplimiento será necesario incidir en las mismas. Para todos aquellos materiales necesarios cuyas características no están definidas en las Normas, se hará mención especial de sus características para que así sea tenido en cuenta por el instalador a la hora de su selección. También se hará mención expresa de las características de la instalación y peculiaridades que el proyectista, en función de su criterio o a petición del promotor, determine deben cumplirse en aquellos puntos no existentes en la Norma o que se requieran condiciones más restrictivas que lo indicado en aquélla. Se completará con aquellas recomendaciones específicas que deban ser tenidas en cuenta de la legislación de aplicación, así como con una relación nominativa de las Normas, legislaciones y recomendaciones que, con carácter genérico, deban ser tenidas en cuenta en este tipo de instalaciones

  - Condiciones particulares:

Como se ha indicado anteriormente, en este apartado se incluyen las condiciones particulares de los materiales en los casos en que o no están definidos en las Normas anexas al Reglamento o cuando las características técnicas exigidas sean más estrictas que lo indicado en las mismas. Lo indicado a continuación resulta de carácter mínimo, sin perjuicio de que, en cada caso, el proyectista pueda o necesite ampliar la relación de características que a continuación se mencionan. El cumplimiento de lo indicado en la memoria y en el pliego debe quedar reflejado en el cuadro de medidas que deberá constituir el elemento básico con el cual el instalador ratifica el resultado de su trabajo con respecto al Proyecto Técnico, de forma que puedan realizarse las comprobaciones necesarias y contrastarlas con los resultados de la instalación terminada, para emitir la certificación cuando sea preceptiva.

    - Radiodifusión sonora y televisión.

      - Condicionantes de acceso a los sistemas de captación

      - Características de los sistemas de captación.

      - Características de los elementos activos.

      - Características de los elementos pasivos.

    - Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

      - Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.

        - Características de los cables.

        - Características de los elementos activos.

        - Características de los elementos pasivos.

      - Redes de Cables Coaxiales.

        - Características de los cables.

        - Características de los elementos activos.

        - Características de los elementos pasivos

      - Redes de cables de Fibra Óptica.

        - Características de los cables.

        - Características de los elementos activos.

        - Características de los elementos pasivos.

        - Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).

    - Infraestructura.

      - Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.

      - Características de las arquetas.

      - Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario.

      - Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos.

      - Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.

    - Cuadros de medidas.

      - Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 y 2150 MHz.

      - Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha.

        - Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

        - Redes de Cables Coaxiales.

        - Redes de Cables de Fibra Óptica.

    - Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe).

      - Descripción de los elementos y de su uso.

      - Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.

    - Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT

Estimación de los residuos de acuerdo con el R D. 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar, cuando proceda, el estudio general de residuos de la instalación.

  - Condiciones generales

En este apartado se recogerán, como ya se ha indicado, las Normas y requisitos legales que sean de aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. Se deberán incluir referencias específicas, al menos, a:

    - Reglamento de ICT y Normas Anexas.

    - Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales, acompañada de una relación exhaustiva de las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las infraestructuras proyectadas, así como para el mantenimiento posterior de las mismas, para que el responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud evalúe los riesgos que se derivan de las mismas y establezca las medidas preventivas adecuadas que deben ser incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra e implementadas por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra en cuestión. Especial atención deberá observarse en relación con las actividades y tareas a realizar, en fase de mantenimiento de la infraestructura. Sobre la cubierta de la edificación y el acceso a la misma, al objeto de que se garantice la permanencia con carácter indefinido de las medidas de protección que se hayan definido como necesarias para realizar las citadas actividades o tareas. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar los citados estudios.

    - Normativa sobre protección contra Campos Electromagnéticos.

    - Secreto de las comunicaciones.

    - Normativa sobre gestión de residuos.

- PRESUPUESTO Y MEDIDAS

Tal y como se ha dicho anteriormente, los materiales objeto del Proyecto Técnico serán genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. Este apartado constituye un elemento importante para poder realizar la comprobación de las partidas instaladas e identificar los materiales utilizados en cada caso en la instalación.

En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de material, su instalación o conexión, cuando proceda.

Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos puedan establecerse por la disposición y situación de la edificación o por la especialidad en que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general en el que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial.

ANEXO II

Modelo de acta de replanteo

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO DE PROYECTO TÉCNICO DE ICT

| Nº expediente administrativo |  |
| --- | --- |
| Nº visado proyecto original |  |
| Por el colegio de |  |
| Fecha de visado |  |
| Nº licencia de obras de la edificación |  |

Reunidas las personas, que figuran y que rubrican al final del presente documento, al efecto de cumplimentar lo dispuesto en el artículo __________, de la Orden ITC/____/2010, de __ de ____ (BOE nº __ de ___ de ____ de 2.010),

HACEN CONSTAR: 	Que, efectuada la consulta establecida en el artículo 8 del Real Decreto ____/2010, de __ de____:

| Fecha de la consulta: |  |
| --- | --- |
| Número de la consulta: |  |
| Operadores consultados: |  |
| Operadores que han respondido: |  |

y el replanteo previo correspondiente al Expediente Administrativo indicado en el encabezamiento:

No es necesaria la actualización del Proyecto Original.

Es necesaria la actualización del Proyecto Original, mediante:

Anexo al Proyecto.

Modificación del Proyecto.

Si se hacen necesarias modificaciones al Proyecto, estas serán las siguientes:

Que afectan a las especificaciones del Anexo I del RD ___/2010.

Que afectan a las especificaciones del Anexo II del RD ___/2010.

Que afectan a las especificaciones del Anexo III del RD ___/2010.

y para que así conste, se extiende la presente Acta, que firman en ______ a __ de ____ de 2010

| Por la Promotora D…………………………………………. NIF………………… Como (1) …………………. Domicilio: ………………………….. Población: ………………………….. Código Postal: ……………………... Provincia: ………………………….. | El Ingeniero (2) D…………………………………………… Colegiado Nº:……………….. (Director de Obra) (3) Domicilio: ………………………….. Población: ………………………….. Código Postal: ……………………... Provincia: ………………………….. |
| --- | --- |
| Nº VISADO ACTA DE REPLANTEO | Sello del Colegio Oficial |

- Promotor o Representante Legal

- Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación

- Se incluirá el texto cuando proceda

ANEXO III

Modelos de certificaciones de fin de obra

CERTIFICACIÓN DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA EDIFICACIONES CONSTRUIDAS EN UNA ÚNICA FASE

| D/Dª |  | NIF: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero (1): |  | Número de colegiado/a: |  |

CERTIFICA:

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

| Descripción | Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación: |
| --- | --- |
|  | Nº plantas: | Nº viviendas: | Nº locales/oficinas: |
| Situación | Tipo vía: | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
| Propiedad | Nombre o Razón Social: | NIF: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
| Autor del proyecto técnico | Apellidos y Nombre: , |
|  | Titulación: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
|  | Nº de Colegiado: | Correo electrónico: |
| Ayuntamiento | Número de expediente: |
| Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones | Provincia: |
|  | Número de Registro del Proyecto: |
| Visado del: | Colegio Oficial de: (1) | Número: (2) |
| Fecha | En , a |

(1) Se indicará: Ingenieros de Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, según corresponda.

(2) Se indicará el número de visado del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto.

Firma

CERTIFICACIÓN PARCIAL PRIMERA DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (*)

| D/Dª |  | NIF: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero (1): |  | Número de colegiado/a: |  |

CERTIFICA:

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

| Descripción | Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación (FASE 1ª): |
| --- | --- |
|  | Nº plantas: | Nº viviendas: | Nº locales/oficinas: |
| Situación | Tipo vía: | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
| Propiedad | Nombre o Razón Social: | NIF: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
| Autor del proyecto técnico | Apellidos y Nombre: , |
|  | Titulación: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
|  | Nº de Colegiado: | Correo electrónico: |
| Ayuntamiento | Número de expediente: |
| Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones | Provincia: |
|  | Número de Registro del Proyecto: |
| Visado del: | Colegio Oficial de: (1) | Número: (2) |
| Fecha | En , a |

(1) Se indicará: Ingenieros de Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, según corresponda.

(2) Se indicará el número de visado del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto.

Firma

(*) La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.

CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) DE FIN (*) DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (*)

| D/Dª |  | NIF: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero (1): |  | Número de colegiado/a: |  |

CERTIFICA:

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

| Descripción | Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación (FASE Nº): |
| --- | --- |
|  | Nº plantas: | Nº viviendas: | Nº locales/oficinas: |
| Situación | Tipo vía: | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
| Propiedad | Nombre o Razón Social: | NIF: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
| Autor del proyecto técnico | Apellidos y Nombre: , |
|  | Titulación: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
|  | Nº de Colegiado: | Correo electrónico: |
| Ayuntamiento | Número de expediente: |
| Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones | Provincia: |
|  | Número de Registro del Proyecto: |
| Visado del | Colegio Oficial de: (1) | Número: (2) |
| Fecha | En , a |

(1) Se indicará: Ingenieros de Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

(2) Se indicará el número de visado del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto. Asimismo se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas.

Firma

(*)La validez de esta certificación está condicionada a la presentación de la correspondiente certificación final, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto Técnico.

CERTIFICACIÓN PARCIAL (ORDINAL) Y ÚLTIMA DE FIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

| D/Dª |  | NIF: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero (1): |  | Número de colegiado/a: |  |

CERTIFICA:

Que el día......de....................de...... ha sido finalizada la ejecución de la Instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, realizada bajo mi dirección, correspondiente al edificio cuyos datos se especifican a continuación:

| Descripción | Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación (FASE Nº Y ÚLTIMA): |
| --- | --- |
|  | Nº plantas: | Nº viviendas: | Nº locales/oficinas: |
| Situación | Tipo vía: | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
| Propiedad | Nombre o Razón Social: | NIF: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
| Autor del proyecto técnico | Apellidos y Nombre: , |
|  | Titulación: |
|  | Dirección: | Tipo vía: |
|  |  | Nombre vía: |
|  | Localidad: |
|  | Código postal: | Provincia: |
|  | Teléfono: | Fax: |
|  | Nº de Colegiado: | Correo electrónico: |
| Ayuntamiento | Número de expediente: |
| Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones | Provincia: |
|  | Número de Registro del Proyecto: |
| Visado del | Colegio Oficial de: (1) | Número: (2) |
| Fecha | En , a |

(1) Se indicará: Ingenieros de Telecomunicación o Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

(2) Se indicará el número de visado del Proyecto.

Y que la ejecución se ha llevado a cabo de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente y al Acta de Replanteo, con los datos específicos del material instalado, los valores obtenidos en la medición y las verificaciones realizadas reflejadas en el Protocolo de pruebas adjunto. Asimismo se ha comprobado que la entrada en servicio de esta fase, no ha supuesto perjuicio alguno para la instalación y funcionamiento de la ICT de las fases anteriormente ejecutadas. Con la presente certificación y las expedidas anteriormente con los siguientes datos identificativos:

| CERTIFICACIÓN PARCIAL | Nº DE VISADO | FECHA DE VISADO |
| --- | --- | --- |
| 1ª | AAAAAAA | XX/YY/ZZ |
| 2ª | BBBBBBB | XX/YY/ZZ |
| Nª | CCCCCCC | XX/YY/ZZ |

Queda finalizada la instalación completa de la ICT de manera conforme al Proyecto Técnico correspondiente.

Firma

#### ANEXO IV

#### Protocolo de pruebas para una ICT

#### Protocolo de pruebas para una ICT

#### 1. PROMOTOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES.

| 1.1. Promotor: | Nombre o Razón Social: |
| --- | --- |
|  | Dirección : |
|  | C.P.: | Población : |
|  | Provincia: |
|  | NIF: | Tel.: | Fax: |
| 1.2. Representante legal | Apellidos : |
|  | Nombre: | NIF: |
| 1.3. Número de licencia de obra: |
| 1.4. Número de Registro / Expediente: |
| 1.5. Situación y descripción del edificio o conjunto de edificaciones: |
| 1.6. Nº Visado del Certificado: (Si existe Dirección de Obra) |
| 1.7. Relación de materiales instalados: (En la relación se incluirán marca y modelo de los materiales instalados) |

2. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN:

| Equipos | Marca | Modelo | Nºserie | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Medidor de campo |  |  |  | Con monitor: |
|  |  |  |  | B/N: Color: |
| 2.2. Medidor de resistencia de toma de tierra |  |  |  |  |
| 2.3. Equipo multímetro |  |  |  |  |
| 2.4. Medidor de aislamiento |  |  |  |  |
| 2.5. Simulador de Frecuencia Intermedia |  |  |  |  |
| 2.6. Medidor de potencia óptica y testeador de fibra óptica monomodo para FTTH. |  |  |  |  |
| 2.7. Equipo Analizador / Certificador de Redes |  |  |  |  |

3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN TERRENAL.

3.1. Calidad de las señales terrenales que se reciben en el emplazamiento de la antena.

| Excelente | Imágenes fantasmas (Canales…) |
| --- | --- |
| Satisfactoria | Rebordes en los contornos (Canales…) |
| Interferencia (Canales…) | Distorsiones (Canales…) |
| Nieve (Canales…) | Mala (Canales…) |

3.2. Elementos componentes de la instalación.

A. Antenas.

| Antena | Marca | Modelo/Tipo |
| --- | --- | --- |

B. Mástil / Torreta.

| Tipo | Nº elementos | Longitud (m) |
| --- | --- | --- |

C. Amplificación.

| Elementos | Marca | Modelo/Tipo |
| --- | --- | --- |
| Equipo de cabecera |  |  |
| Amplificador de F.I. |  |  |
| Amplificador de extensión |  |  |

D. Tipo de mezcla.

- Elementos instalados :

- Elementos de mezcla integrados en amplificador de FI :

E. Distribución (Se especificará la ubicación en los casos en los que esta difiera de la contemplada en el Proyecto):

| Elementos | Tipo | Marca | Modelo | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivadores |  |  |  |  |
| Distribuidores |  |  |  |  |
| Cable coaxial |  |  |  |  |
| Puntos de acceso al usuario |  |  |  |  |
| Tomas |  |  |  |  |

F. Número de tomas:

Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.

El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).

3.3. Niveles de señales de R. F. en la instalación.

A. Señales de radiofrecuencia a la entrada y salida de los amplificadores, anotándose los niveles en dBµV de las portadoras de vídeo y sonido para cada canal de televisión analógica y de la frecuencia central para cada canal de televisión digital.

| Tipo de señal | Banda/Canal | Frecuencias Portadoras del emisor (MHz) | NOMBRE EMISIÓN (Empresa) |  | Señales de R.F. en dBµV/75 ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A la entrada del amplificador | A la salida del amplificador |
| Televisión analógica |  |  |  | Pv |  |  |
|  |  |  |  | Pv-Ps |  |  |
|  |  |  |  | Pv |  |  |
|  |  |  |  | Pv-Ps |  |  |
| Televisión digital |  |  |  | Fc. |  |  |
|  |  |  |  | Fc. |  |  |
|  |  |  |  | Fc. |  |  |
| FM |  |  |  | Fc. |  |  |
| DAB |  |  |  | Fc. |  |  |

B. Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso de F.M. y T.V. de cada ramal según Proyecto Técnico.

a. Banda 15 - 862 MHz. Niveles de las señales en dBµV de las portadoras de vídeo y sonido de cada canal para televisión analógica y en la frecuencia central de cada canal para televisión digital.

| Tipo de señal | Canal | Frecuencia portadora de vídeo/Diferencia entre portadoras de vídeo y sonido para televisión analógica/ frecuencia central de canal para televisión digital (MHz) | Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 () | Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ramal | Ramal |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N |
| Televisión analógica |  | Pv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pv-Ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pv-Ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pv-Ps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Televisión digital |  | Fc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM |  | Fc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAB |  | Fc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b. Banda 950 - 2150 MHz. (Solo cuando no existan sistemas de captación de señales de radiodifusión y televisión por satélite). Se determinará con ayuda de un simulador de FI u otro dispositivo equivalente, las atenuaciones entre cabecera y la mejor y peor toma de cada ramal para tres frecuencias significativas en la banda.

| Frecuencia | Nivel de señal de salida del simulador de FI en cabecera (dBµV) | Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 () | Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 () |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ramal | Ramal |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N |
| 1ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. BER para señales de TV Digital Terrestre.

Se medirá la tasa de error de bit, al menos, en los canales de televisión digital terrena en el peor caso de cada ramal.

| Frecuencia del canal | BER (ramal 1) | BER (ramal 2) | BER (ramal 3) | BER (ramal 4) | BER (ramal ...N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. Continuidad y resistencia de la toma de tierra.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Continuidad: | Ω |
| Resistencia: | Ω |
| Sección del cable de toma de tierra: | mm² |
| Conexion: | a tierra general del edificio. |
|  | a tierra exclusiva, |
|  | otras circunstancias. |

3.6. Respuesta en frecuencia.

La variación de la diferencia entre portadoras dentro de cualquier canal, desde la entrada de los amplificadores hasta cualquier toma, no supera ± 3 dB cualesquiera que sean las condiciones de carga de la instalación.

4. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE. (Si existe).

4.1. Bases para las antenas parabólicas.

Situación respecto a plano.

Construcción de acuerdo al pliego de condiciones.

4.2. Cuando en la ICT se incorporen antenas parabólicas para la recepción de señales de satélite se deberá incluir:

| Parábola orientada a: | Marca | Modelo | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad exterior: | Marca | Modelo | Características |
| Equipos instalados en el RITS | Marca | Modelo | Características |

4.3. Nivel de las señales que se reciben a la entrada y salida del amplificador de cabecera en tres frecuencias significativas de la banda y en toma de usuario y en los casos mejor y peor de cada ramal:

| Frecuencia | Nivel de señal de entrada en cabecera según proyecto (dBµV) | Nivel de señal de salida en cabecera según proyecto (dBµV) | Nivel de señal de prueba en el mejor caso de cada ramal (dBµV/75 () | Nivel de señal de prueba en el peor caso de cada ramal (dBµV/75 () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ramal | Ramal |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N | 1 | 2 | 3 | 4 | ...N |
| 1ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª F.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. BER para señales de TV digital por satélite.

Se medirá la tasa de error, al menos, en los canales de televisión digital por satélite en el peor caso de cada ramal.

| Frecuencia del canal | BER (ramal 1) | BER (ramal 2) | BER (ramal 3) | BER (ramal 4) | BER (ramal ...N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. ACCESO AL SERVICIO DE DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA.

5.1. Servicio de telefonía disponible al público.

A. Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior

a. Regletas de operadores.

Espacio disponible debidamente señalizado.

Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía.

b. Regletas de la comunidad.

| Regletas de interconexión |
| --- |
| Cantidad |  |
| Tipo de regleta |  |
| Marca: |  |
| Modelo: |  |

B. Red de distribución

a. Cables:

| Número |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de cubierta |  |  |  |
| Calibre / Nº de pares |  |  |  |
| Características específicas |  |  |  |

b. Pares conectados en el RITI:

C. Regletero de conexión

a. Tarjetero:  Instalado;  Correctamente marcado.

| Regletas de distribución |
| --- |
| Planta | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
| Cantidad |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |
| Características específicas |  |  |  |  |

b. Pares conectados en registros secundarios (R/S):

D. Puntos de acceso al usuario:

| Regletas de distribución |
| --- |
| Planta | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
| Cantidad |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |
| Modelo |  |  |  |  |
| Características específicas |  |  |  |  |

E. Red de telefonía interior de usuario:

a. Resistencia óhmica: La resistencia óhmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos terminales de línea de una BAT (se comprobará al menos una BAT por vivienda) es:

  - Máxima medida:

  - Mínima medida:

b. Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares conectadas, medida desde el Registro Principal con 500V de tensión continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y tierra, no deberá ser menor de 100 M( (se comprobará al menos una BAT por vivienda) es:

  - Valor mínimo medido:

F. Número de tomas:

Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.

El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).

G. Medidas eléctricas a realizar. Continuidad y correspondencia:

| PUNTO DE INTERCONEXIÓN Registro principal (Regletas de salida) | VERTICAL | PUNTO DE DISTRIBUCIÓN Registro secundario | Vivienda | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Regleta | Posición | N° de par cable/total | Color par/cinta | N° registro | N° Regleta | Posición | Plant/Let |  |

Abreviaturas a utilizar en la columna Estado:

B:	Par bueno.

A:	Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad)

C.C.:	Cortocircuito (Contacto metálico entre dos hilos del mismo par)

C-14 -16:	Cruce (Contacto metálico entre dos hilos de distinto par: en este caso par 14 con el 16)

T:	Tierra (Contacto metálico entre los hilos del par y la pantalla del cable)

Las anomalías están reflejadas en el tarjetero del Registro Principal.

5.2. Red de pares trenzados.

5.2.1. Punto de Interconexión.

A. Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior

a. Punto de presencia de operadores.

Espacio disponible debidamente señalizado

Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía

b. Conexiones de cable de pares trenzados pertenecientes a  la comunidad.

| Conexiones de cableado de pares trenzados |
| --- |
| Cantidad de conexiones en el punto de interconexión |  |
| Tipo de conector (incluyendo categoría según ISO / IEC 11801) |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |

Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces.

5.2.2. Red de distribución / dispersión.

a. Cables:

| Número |  |
| --- | --- |
| Tipo de cubierta |  |
| Diámetro exterior |  |
| Características específicas (tipo de cable y categoría) |  |

b. Datos obtenidos en la certificación de enlaces permanentes de cables de pares trenzados de la instalación:

| Vertical Vivienda | Tipo de certificación | Certificación de prueba en el mejor caso de la vertical | Certificación de prueba en el peor caso de la vertical |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla |

Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical.

5.2.3. Red interior de usuario.

a. Punto de Acceso del Usuario:

Todos los enlaces permanentes presentes en la red interior de usuario están finalizados mediante los correspondientes conectores hembra miniatura en el interior del Registro de Terminación de Red.

| Tipo de conector |  |
| --- | --- |
| Categoría |  |
| Características específicas |  |

b. Cableado de pares trenzados en la red interior de usuario.

| Tipo de cubierta |  |
| --- | --- |
| Diámetro exterior |  |
| Características específicas |  |

c. Datos obtenidos en la certificación de enlaces permanentes de cables de pares trenzados de la instalación:

| Vivienda Toma | Tipo de certificación | Certificación de prueba en el mejor caso de la vertical | Certificación de prueba en el peor caso de la vertical |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla |

Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación interior de usuario, verificando que los reflejados en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de la instalación.

d. Número de tomas:

Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.

El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).

5.3. Red de cables coaxiales.

5.3.1. Punto de Interconexión.

A. Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior

a. Punto de presencia de operadores.

Espacio disponible debidamente señalizado

Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía

b. Conexiones del cableado coaxial pertenecientes a  la comunidad.

| Conexiones de cableado coaxial |
| --- |
| Cantidad de conexiones en el punto de interconexión |  |
| Tipo de conector |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |

En caso de tratarse de una topología en estrella, los cables están debidamente identificados y etiquetados.

5.3.2. Red de distribución / dispersión.

a. Topología:

Topología Árbol – rama

Topología Estrella

b. Cables:

| Número |  |
| --- | --- |
| Tipo de cubierta |  |
| Diámetro exterior |  |
| Características específicas |  |

c. Elementos:

| Elementos | Tipo | Marca | Modelo | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Derivadores |  |  |  |  |
| Cable coaxial |  |  |  |  |
| Distribuidores |  |  |  |  |
| Tomas |  |  |  |  |

d. Valores de atenuación: La atenuación medida desde el Registro Principal, entre los cables coaxiales de la red de distribución terminados en conector hasta el registro de toma (se comprobará al menos una BAT por vivienda) es:

- Máxima medida:

- Mínima medida:

5.3.3. Red interior de usuario

a. Número de tomas:

Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para cada vivienda, su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de Toma.

El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto Técnico (Descríbase la modificación).

5.4. Red de cables de fibra óptica.

5.4.1. Punto de Interconexión.

A. Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior

a. Punto de presencia de operadores.

Espacio disponible debidamente señalizado

Canalización de acometida instalada y equipada con hilo guía

b. Conexiones de cables de fibra óptica pertenecientes a  la comunidad.

| Conexiones de cableado de fibra óptica |
| --- |
| Cantidad de conexiones en el punto de interconexión |  |
| Tipo de conector |  |
| Marca |  |
| Modelo |  |

Los cables están debidamente identificados y etiquetados, detallando la vivienda a la cual pertenece cada uno de los enlaces.

5.4.2. Red de distribución / dispersión.

a. Cables:

| Número |  |
| --- | --- |
| Tipo de cubierta |  |
| Diámetro exterior |  |
| Características específicas |  |

b. Elementos (en caso de topología en árbol – rama).

| Elementos | Tipo de empalme | Marca | Modelo | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte y empalme |  |  |  |  |

c. Datos obtenidos en la certificación de enlaces permanentes de cables de fibra óptica de la instalación:

| Vertical Vivienda | Tipo de certificación | Certificación de prueba en el mejor caso de la vertical | Certificación de prueba en el peor caso de la vertical |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla | Longitud | Atenuación | Pasa/Falla |

Se ha efectuado la certificación de los todos los enlaces permanentes en la instalación, verificando que los reflejados en el presente Protocolo de Pruebas son, en cuanto a valores de atenuación, efectivamente el mejor y el peor caso de cada vertical.

6. CANALIZACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN Y REGISTROS.

6.1. Arqueta de Entrada. (Si no se instala descríbase la alternativa)

| Tipo |  |
| --- | --- |
| Dimensiones |  |
| Ubicación |  |
| Características constructivas |  |

6.2. Canalización Externa.

| Tipo de tubos | Nº de tubos |
| --- | --- |

6.3. Canalización de Enlace.

a. Inferior:

| Tipo de construcción | Tipo de material | N° y diámetro (tubos) / Nº y canales (canaletas) | Longitud | Arquetas o registros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubos |  |  |  |  |
| Canaletas |  |  |  |  |

b. Superior:

| Tipo de construcción | Tipo de material | N° y diámetro (tubos) / Nº y canales (canaletas) | Longitud | Arquetas o registros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubos |  |  |  |  |
| Canaletas |  |  |  |  |

6.4. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
| --- |
| Dimensiones |  |
| Características constructivas |  |
| Ubicación del recinto |  |
| Escalerillas o canaletas para el tendido de cables |  |
| Ventilación |  |
| Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de protección |  |
| Cuadro de protección equipado |  |
| Enchufes |  |
| Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la resistencia eléctrica con relación a la tierra lejana) |  |
| Alumbrado incluyendo el de emergencia |  |
| REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE DE PARES |
| Registro para cables de pares (Comunidad). Equipado según 5.1 |  |
| Previsión para Operador 1 |  |
| REGISTRO PRINCIPAL DE CABLE DE PARES TRENZADOS |
| Registro para cables de pares trenzados (Comunidad). Equipado según 5.2 |  |
| Previsión para Operador 1 |  |
| REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES COAXIALES |
| Registro para cables coaxiales (Comunidad). Equipado según 5.3 |  |
| Previsión para Operador 1 |  |
| REGISTRO PRINCIPAL DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA |
| Registro para cables de fibra óptica (Comunidad). Equipado según 5.4 |  |
| Previsión para Operador 1 |  |

7.5. Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior:

| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
| --- |
| Dimensiones |  |
| Características constructivas |  |
| Ubicación del recinto |  |
| Escalerillas o canaletas para el tendido de cables |  |
| Ventilación |  |
| Canalizaciones eléctricas hasta el cuadro de protección |  |
| Cuadro de protección equipado |  |
| Enchufes |  |
| Torna de tierra del recinto (características del anillo y valor de la resistencia eléctrica con relación a la tierra lejana) |  |
| Alumbrado incluyendo el de emergencia |  |
| REGISTRO PRINCIPAL PARA SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN |
| Ubicación cabecera para RF + TV |  |
| Previsión para satélite 1 |  |
| Previsión para satélite 2 |  |
| REGISTRO PRINCIPAL PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA |
| Previsión para Operador 1 |  |
| Previsión para Operador 2 |  |

7.6. Antenas conectadas a la tierra del edificio.

Para emisiones terrenales.- Sección del cable de tierra (mm²):

Para emisiones por satélite.- Sección del cable de tierra (mm²):

7.7. Canalizaciones y Registros:

| Elementos | Dimensiones | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Canalización Principal |  |  |
| Registros Secundarios |  |  |
| Canalizaciones Secundarias |  |  |
| Registros de Paso |  |  |
| Registros de Terminación de Red |  |  |
| Canalización Interior de Usuario (*) |  |  |
| Registros de Toma |  |  |

(*) Se adjuntarán esquemas de las canalizaciones interiores de usuario, en los casos en que estas difieran de las contempladas en el Proyecto Técnico.

Fecha, firma y sello de la empresa instaladora

ANEXO V

Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT

Contenido y Estructura del Manual de Usuario de una ICT

El objetivo general del Manual de Usuario es informar a los usuarios sobre las funcionalidades que la vivienda dispone en lo que respecta a instalaciones de telecomunicación. Para ello es imprescindible que el lenguaje sea adaptado y asequible para el usuario no experto y se plantee siempre con descripciones visuales que puedan incluir croquis, dibujos realizados y fotografías. Además se debe añadir información sobre la documentación de las instalaciones de telecomunicación y de la normativa legal sobre la que se soportan estas instalaciones.

- Identificación

Se identificará de forma inequívoca la vivienda, local comercial o estancia común de la edificación a la que corresponde el Manual de Usuario.

- Objetivo

Se reflejará el objeto general del documento.

- Introducción

En este capítulo se hará referencia a la normativa de aplicación (Ley de Ordenación de la Edificación, Ley General de Telecomunicaciones y normativa específica de las ICT). Asimismo, se enumerarán los diferentes tipos de servicios de telecomunicación que la infraestructura instalada permite que sean recibidos. Por último, se dispondrá una relación de enlaces de interés con Colegios profesionales, Registro de empresas instaladoras, Información de TDT, Asociaciones profesionales de empresas instaladoras, etc.

- Esquema de la instalación efectuada.

Se incluirá el esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio que figura en el Proyecto Técnico, con las actualizaciones necesarias. Se delimitarán las partes comunes y privativas de la ICT y se establecerán las prohibiciones, recomendaciones de uso y responsabilidades de mantenimiento de cada una de ellas.

- Resumen de servicios instalados.

Se realizará una breve descripción de los diferentes servicios que han sido efectivamente instalados, así como de la oferta de operadores en la zona.

- Descripción de la instalación interior de usuario.

  - Registro de Entrada

Se explicará la función de  delimitación de responsabilidades de este registro frente a la Comunidad de Propietarios. Se describirá la función de este registro, especificando los elementos principales que lo contienen aportando esquema  o fotografía del mismo y señalando la finalidad de los espacios para la colocación de equipos por parte del Operador. Se mostrará también  su ubicación en la vivienda, a través de planos, esquemas o fotografías de la misma. Se prestará especial atención a incluir recomendaciones para favorecer la ventilación natural del registro y evitar su manipulación.

- Descripción.

- Principales elementos.

- Recomendaciones de Uso.

  - Tomas.

Se especificarán las diferentes tomas que se incluyen en la vivienda reflejando los servicios que el usuario puede recibir e indicando mediante fotografías, planos o esquemas su ubicación en las diferentes estancias. Se incluirán aquellas recomendaciones de uso que se considere oportuno.

- Tipos de Tomas.

- Número y Distribución de Tomas.

- Recomendaciones y consejos de uso.

- Servidumbres

En caso de que existan servidumbres de paso, se señalarán aquí aportando detalle mediante planos, esquemas o fotografías de la ubicación y finalidad de las mismas.

- Garantía de la ICT

Se reflejará el periodo de garantía de la infraestructura, tanto de los dispositivos electrónicos, como de la canalización y el cableado, y sobre quién recae la responsabilidad de la misma, así como se citará la normativa legal que regula la misma.

- Documentación de las Instalaciones de Telecomunicación de la Edificación (ICT)

Se detallará de manera breve la documentación de la obra ejecutada en relación  a la ICT que se entrega al representante de la Comunidad de Propietarios de la Edificación, indicando el nº de expediente que tiene asignada, citándose la serie de documentos que la conforman y la finalidad de cada uno,e indicando su autoría.

  - Proyecto.

  - Acta de Replanteo.

  - Certificación Fin de Obra.

  - Protocolo de Pruebas.

  - Boletín de Instalación.